工程训练中心10万元以上仪器设备简介

| 设备名称 规格型号 | 主 要 技 术 参 数 |
| --- | --- |
| DMC64V linear立式加工中心 | 数控系统：西门子810D 工作台(mm)：850×600 X/Y/Z工作行程(mm)：640/600/500 X/Y/Z快移速度(m/min)：70/40/40 工作台最大承重(kg)：600 主轴转速(r/min)：12000 刀柄型号：SK40 进给速度(mm/min)：1~40000 主轴电机功率(kw)：19/13 主轴扭矩(Nm)：100/70 Y/Z轴定位精度(mm)：0.020/0.010 X轴定位精度(mm)：0.005 刀库容量(把)∶30 生产厂家：DMG |
| JCS-018A立式加工中心 | 数控系统：FANUC-0i MC 工作台尺寸(mm)：1200×450 工作台承重(kg)：500 X/Y/Z工作行程(mm)：750/400/470 定位精度(mm)：±0.010 重复定位精度(mm)：0.008 刀库容量：16把 刀柄规格：JT45 进给速度(mm/min)：1~12000 X/Y/ Z轴快移速度(m/min)：15/15/12 主轴电机功率(kw)：7.5/11 主轴转速(r/min)：6000 生产厂家： 北京精密机床厂 |
| KV-800数控铣床 | 数控系统：SIEMENS 802D 工作台面积(mm)：500×1050 工作台承载工件最大重量(Kg)：800 X/Y/Z工作行程(mm)：800/500/500 主轴电机功率(Kw)：7.5/11 主轴转速范围r/min ()：20~6000 X/Y/Z进给速度(mm/min)：5~10000 X/Y/Z快移速度(m/min)：20 定位精度(mm)：0.015 重复定位精度(mm)：0.010 生产厂家：长征机床厂 |
| 设备名称 规格型号 | 主 要 技 术 参 数 |
| XKA714/A数控铣床（2台） XKA714/B数控铣床 | 数控系统：SIEMENS 802D（2台） FANUC 0i 工作台尺寸(mm)：400×800 X/Y/Z工作行程(mm)：600×450×500 工作台承重(Kg)：800 定位精度(mm)：0.02/300 重复定位精度(mm)：X 0.02 ，Y、Z 0.016 主轴端面至工作台距离(mm)：100～600 主轴内锥孔：ISO 40 主轴转速范围(rpm)：50～6000 生产厂家：北京一机 |
| SKDX5060A高速雕铣机 | 数控系统：SKY2000 X/Y/Z工作行程(mm)：500×600×240 工作台尺寸(mm)：500×600 主轴转速(r/min)：2000—24000 X/Y/Z快速进给速度 (m/min)：0-10 X/Y/Z定位精度(mm)：±0.01/300 X/Y/Z重复定位精度(mm)：±0.005/300 标准联动轴：三轴联动 生产厂家：南京四开 |
| CTX-310全功能数控车床 | 数控系统：SIEMENS 840D 床鞍上最大车削直径(mm)：260 最大车削直径(mm)：330 X/Z轴行程(mm)：160/450 主轴通孔直径(mm)：68.5 液压卡盘直径(mm)：210 主轴转速范围(r/min)：20~5000 主轴功率(kw)：7(11/8) 主轴扭矩(Nm)：60.l(76) X/Z轴快移速度(m/min)：20/30 刀位数：12 生产厂家：DMG |
| 设备名称 规格型号 | 主 要 技 术 参 数 |
| CAK6150D数控车床（2台） | 数控系统：FANUC 0TD 床身上最大回转直径(mm)：Φ500 最大车削长度(mm)：850 主轴通孔直径(mm)：70 主轴前端锥孔锥度：莫氏1：20 X/Z快移速度(m/min)：5/10 X/Z轴行程(mm)：250/850 X/Z轴重复定位精度(mm)：0.012/0.016 加工精度(mm)：加工工件圆度：0.004 加工工件圆柱度：0.02/300 加工工件平面度：0.020/Φ300 工件表面粗糙度(μm)：Ra1.6 工件精度：IT6-IT7 生产厂家：沈阳一机 |
| CAK6150Di数控车床（2台） | 数控系统：FANUC 0i mate 床身上最大回转直径(mm)：Φ500 最大车削长度(mm)：850 主轴通孔直径(mm)：70 主轴前端锥孔锥度：莫氏1：20 X/Z快移速度(m/min)：5/6 X/Z轴行程(mm0：250/860 X/Z轴重复定位精度(mm)：0.012/0.016 工件表面粗糙度(μm)：Ra1.6 工件精度：IT6-IT7 生产厂家：沈阳一机 |
| CAK6136数控车床（2台） | 数控系统：FANUC 0i mate 床身上最大回转直径(mm)：Φ360 最大车削长度（最大加工长度）(mm)：650 滑板上最大回转直径(mm)：Φ180 主轴通孔直径(mm)：Φ53 主轴转速范围(r/min)：200~3000 X/Z快移速度 (m/min)：3.8/7.6 X/Z轴重复定位精度(mm)：0.007/0.01 主电机功率(kw)：变频5.5 生产厂家：沈阳一机 |
| 设备名称 规格型号 | 主 要 技 术 参 数 |
| CK6136i数控车床（2台） | 数控系统：FANUC 0i -TA 床身上最大工件回转直径(mm)：ф 360 最大工件车削长度(mm)：570 顶尖距(mm)：35~480 X/Z轴最大行程(mm)：210/490 X/Z轴快速移动速度(m/min)： 6/ 8 主轴驱动电机(kw)：4 刀架形式：四工位电动 套筒直径/行程(mm)：ф 60/120 套筒内孔锥度MT：4﹟ 生产厂家：济南一机 |
| DK7740E数控电火花线切割机床 | 工作台工作面尺寸(mm)：500x800 工作台行程(mm)：400×500 线架距离(mm)：400 锥度(°)：60 最大切割工件尺寸（mm）：400×500×400 控制方式：微机 工作精度(mm）：0.015 表面粗糙度(μm)：2.5 生产率(mm2/min)：20 输入功率(kw)：主电机0.25 总容量2.2 生产厂家：苏州长风 |
| RC40+E50数控电火花成型机 | X、Y、Z三轴数控 X/Y/Z轴行程(mm)：400×300×400 工作台面积(mm)：600×400 最大工件尺寸(mm)：1200×750×400 最大工件重量(kg)：1200 最大电极重量(kg)：300 最大加工电流(A)：50 最大输入电源(KVA)：4.5 生产厂家：美溪（台湾） |
| 设备名称 规格型号 | 主 要 技 术 参 数 |
| HP1500数控转塔冲床 | 加数控系统：FANUC18-PC 公称压力(KN)：300 工板材尺寸(mm)：1525×3050 加工板材最大厚度(mm)：6.35 加工板材最大重量(kg)：110 单套模具冲孔最大直径(mm)：Φ114.3 25mm最大沖孔速度(hits/min)：280 蚕食速度(hits/min)：600 刀站总数：40 自动转刀刀站数：2 x D Type 冲击行程(mm)：0-31 机床尺寸(mm)：5050×3200×2680 记忆容量(kb)：256 生产厂家：台励福（台湾） |
| EP31-160数控折弯机 | 数控系统：瑞士CYBELEC DNC1200 公称压力(KN)：160 折弯长度(mm)：3150 立柱间距离(mm)：2530 喉口深度(mm)：300 滑块行程(mm)：200 装模高度(mm)：380 后挡料行程(mm)：650 主电机功率(kw)：15 控制轴数：4+1(Y1,Y2,X,R+W) 外形尺寸(mm)：3600×2400×2820 生产厂家：AFM（天津） |
| EK6-31数控剪板机 | 数控系统：瑞士CYBELEC DNC60 剪切厚度(mm)：低碳钢6.5、不锈钢4、铝板8 剪切长度(mm)：≥3100 侧板间距 (mm)：3200 行程次数(rpm)：10-25 压紧油缸数量：≥12 后挡料(mm)：距离≥900 速度(mm/s)：≥300 精度()mm：±0.1 数控轴数：3 液压系统：德国博士 生产厂家：AFM（天津） |
| 设备名称 规格型号 | 主 要 技 术 参 数 |
| JA21-160开式固定台压力机 | 公称压力(kN)：1600 压力行程(mm)：6 行程次数(Min-1)：固定50，可调30-60 最大装模高度(mm)：500 封闭高度调节量(mm)：110 喉口深度(mm)：380 工作台板尺寸：前后(mm) 740左右(mm) 1300 滑块底面尺寸：前后(mm) 580左右(mm) 800 模柄孔尺寸(mm)：Φ65×90 立柱间距离(mm)：820 垫板厚度(mm)：165 气垫压力(kN)：145 气垫行程(mm)：80 主电机：型号Y160L-4，功率(kW) 15 生产厂家：徐州锻机 |
| HTF200X2塑料注塑成型机 | 数控系统：日本富士TFT 理论注射容量(cm3)：412 注射重量(g)：375 螺杆直径(mm)：50 锁模力(KN)：2000 移模行程(mm)：470 拉杆内距(mm)：510×510 最大模厚(mm)：510 最小模厚(mm)：200 顶出行程(mm)：130 顶出力(KN)：62 油泵马达(kw)：22 电热功率(kw)：12.45 外形尺寸(mm)：5300×1600×2100 生产厂家：宁波海天 |
| BFT90/3-1卧式镗铣床 | 主轴直径(mm)： 90 主轴内孔锥度： 莫氏5号 主轴最大行程(mm)： 600 最经济镗孔直径(mm)： 240 工作台可承受最大重量(kg)： 2000 主轴转数范围(r/min)：20—1000 工作台面积(mm)：950×1150 主轴快速移动(m/min)： 4.8 主轴箱及工作台快速移动(m/min)： 2.4 机床外形尺寸(mm): 8000×2270×2700 整机净重(kg)：10000 机床总功率(kw)：17 生产厂家：东 德 |
| 设备名称 规格型号 | 主 要 技 术 参 数 |
| MB1632端面外圆磨 | 机床规格(mm)：Φ320×500 外形尺寸(mm)：2720×1932×2060 可磨外圆直径(mm)：Φ8~Φ320 最大磨削长度(mm)：500 工件最大重量(kg)：150 液压系统： 主油路调整压力(kgf/cm2 )： 9—12 总功率(kw)：13 生产厂家：上海机床厂 |
| Y2726铣齿机 | 工件模数(m)：1.5—10 工件直径(mm)：12—260 工件节锥角：00—850 最大齿面宽(mm)：60 机床动程(mm)：60—180 齿线与滚动箱闸的最大距离(mm)：280 自动计数切齿的最大齿数：70 机床总功率(kw)：8.6 机床外形尺寸(mm)：2150×2020×1700 机床净重(kg)：6700 生产厂家：北京齿轮厂 |
| YAW-5000F微机控制电液伺服压力试验机 | 最大试验力（KN）：5000 试验力示值相对误差：±1%以内 示值分辨率：≤0.5% 压缩空间（mm）：1000 上压板尺寸(mm)：900x900 下压板尺寸（mm）：900x900 活塞最大行程（mm）：300 活塞最大空载速度(mm/min)：50 活塞最大上升速度(mm/min)：35 试验调整空间(mm)：200~1000 生产厂家：济南试金集团 |
| 设备名称 规格型号 | 主 要 技 术 参 数 |
| DL-HL-T5000 横流CO2激光加工机 | 额定激光输出功率(w)：5000 激光模式：准基模，低阶模，多模 飞行光路行程(mm)：X轴2000 Y轴1200 Z轴700 工作台承载量(t)：≤6 生产厂家：沈阳大陆激光 |
| SPS600光固化快速成型机 | 成型尺寸：600×600×400mm 成型层厚： 0.05～0.2mm任意设定 成型精度：±0.1mm 或0.1% 激光器 类型：固体激光器 波长：355nm 最大功率：≥400mW 最短寿命：5000h 光路及扫描系统 最大跳转速度：20,000mm/s 最大扫描速度：9,000mm/s 生产厂家：西安交大 |
| SLS500粉末激光烧结快速成型机 | 成型尺寸：约500×500×400mm 成型层厚： 0.05～0.2mm可任意设定 成型精度：±0.1mm 或0.1% 激光器 类型：CO2激光器 功率：≥50W 寿命：≥5000h 光路及扫描系统 最大跳转速度：50,000mm/s 最大扫描速度：23,000mm/s 生产厂家：华中科技大 |
| 设备名称 规格型号 | 主 要 技 术 参 数 |
| HRP-Ⅲ LOM叠层快速成型机 | 成型尺寸：约600×400×400mm 成型层厚： 0.1mm左右 成型精度：±0.1mm 或0.1% 激光器 类型：CO2激光器 功率：≥50W 寿命：≥5000h 生产厂家：华中科技大 |
| F200真空注型机 | 最大成型尺寸/mm：520(W) x 520(H) x 660(D) 外观尺寸/mm：1180(W) x 1920(H) x 920(D) 真空室内作业尺寸/mm：560(W) x 560(H) x 700(D) 重量/kg：650 电源：3相/380V 消耗电力/hp：3 真空泵/L/min：1100 到达真空度/torr：7.5 x 10 材料注入量/L：2.5 生产厂家：台湾飞菱 |
| AS-MROBOT3能力风暴模块3自由度机器人 | 可以同时连接32个不同的具有标准机械接口和标准电子接口的模块 单缆线技术 可在同一缆线中同时进行传输数据和提供电源 生产厂家：上海广茂达 |
| 设备名称 规格型号 | 主 要 技 术 参 数 |
| 柔性制造系统 | 型号：Me093399 系统：SIEMENS-PROFIBUS-DP 功能：完成PLC与各单元被控元器件的导线对接训练 生产厂家：天津龙州 |
| 楼宇自动化实训考核装置 | 型号：DL-LY1301A 房间模型：两层房间式、全铝合金结构 系统装置：对讲门禁系统、安防系统、消防系统、视频监控系统、综合布线系统、自动窗帘控制系统、智能空调控制系统、计算机远程视频实时监控系统、智能巡更管理系统、智能温度控制系统 生产厂家：山东栋梁 |
| 三维激光测量机 | 型号：3D-RAPID自动款 测量范围：X=1000mm；Y=700 mm；Z=600 mm 校准球：￠25校准球，硬金属钨 控制系统：雷尼绍UCC-Lite2控制器 过滤系统：杂质过滤0.01μm 软件：CAPPS软件拓展版，自动型 测头：雷尼绍TP20测头 测针：十件套M2探针 生产厂家：德国托米 |
| 快速成型机 | 型号：SST1200ES 成型方式：FDM（热融堆积法） 成型尺寸：254 ⅹ254ⅹ305（mm） 成型层厚：=0.254mm 成型精度：±0.1/100（mm） 成行速度：≥50（cm³/h） 控制软件：CatalystEX 生产厂家：DIMENSION |
| 激光内雕机 | 型号：STNDP-802AB4 激光器：Nd：YAG半导体泵浦 绿激光 激光重复频率：3000HZ 雕刻速度：15-18万点/分 雕刻尺寸（mm）：400ⅹ300ⅹ100 分辨率：800dpi 外形尺寸（mm）：960ⅹ760ⅹ770 生产厂家：武汉森托尼 |
| 三维扫描仪 | 型号：PCP-300 单次拍摄范围（mm）: 300ⅹ240 拍摄距离（mm）：350 景深（mm）：-90—+90 图像分辨率：1280ⅹ1024 测量精度（mm）：0.025 厂家：北京博维恒信 |